Утверждаю:

Директор МКОУ «Двуреченская

средняя общеобразовательная

школа №8»

ИНСТРУКЦИЯ

работы водителя при перевозке детей и школьников на автобусах,

1.          Водитель должен быть совершенно здоровым, собранным,

чувствовать себя уверенно.

2.           Проверять техническое состояние транспортного средства, то есть

выполнять все статьи Правил дорожного движения, где говориться о

техническом состоянии и оборудовании транспортных средств.

3.          Помнить, что в ветреную и дождливую погоду, при снегопаде, при

неработающем стеклоочистителе выезд автобуса ЗАПРЕЩЕН.

4.           Посадку и высадку проводить только в безопасных местах, при этом

автобус должен быть заторможен стояночным тормозом с

включенной низшей передачи и неработающим двигателем.

5.           Все окна должны быть закрыты во избежание того, что ребенок

может высунуться что опасно при обгоне или объезде транспортных

средств.

6.           В автобусе должен быть сопровождающий, который обязан следить за

посадкой, транспортировкой и высадкой детей. Фамилия

сопровождающего в обязательном порядке должна заноситься в

путевой лист водителя. Проинструктировать сопровождающего о

правилах перевозке детей, последний обязан выполнить все

требования и одновременно несет ответственность за последствия.

7.           Согласно правил дорожного движения, при перевозке группы детей

спереди и сзади транспортного средства должны быть установлены

квадратные опознавательные знаки желтого цвета ( размер 250-300 )

с красной каймой и с черным изображением символа дорожного

знака 1.20 «ДЕТИ».

8.           Перед началом движения должен убедиться в том, что обеспечены

все условия перевозки пассажиров, а также удерживающее устройство на сиденье пассажира.

9.  Водитель обязан начинать движения только с закрытыми дверями и

не открывать их до полной остановки.

10.Число перевозимых детей не должно превышать число посадочных

мест в автобусе

11.Скорость движения не должна превышать 60 км/час.

12. 3АПРЕЩАЕТСЯ перевозить груз вместе с детьми, кроме ручной

клади.

13.3АПРЕЩАЕТСЯ перевозить с людьми легковоспламеняющиеся ,

пиротехнические средства.

14.При перевозке детей в колонне обгон категорически ЗАПРЕЩЕН. 15.При мокром асфальте, в гололед, при видимости менее Юметров.,

скорость движения не должна превышать 20 км. .час интервал

движения выбирается водителем в зависимости от скорости

движения, климатических условий, состояния дороги и технического

состояния транспорта.

16.При выпуске автобуса на линии для перевозке детей ответственный

за безопасность проверить и дать допуск к эксплуатации автобуса. 17.Автобус должен оснащен всей необходимой экипировкой.

18.Строгание с места разрешается при окончании посадки во автобус.

Высадка разрешается при полной остановке автобуса.

19.Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и

высадке детей, а также осуществлять движение задним ходом.

20.При движении в светлое время суток с целью обозначения движения

автобуса ближний свет должен быть включен.

21.Запрещается отклонения от утвержденного маршрута движения

автобуса, производить остановки в местах не предусмотренных

графиком движения.

С инструкцией ознакомлен:             П.И.Бакуменко